## Slide 1: ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ

## Slide 2
Цели урока:
Дать определение понятию «порок»;
Научиться распознавать основные пороки древесины по внешнему виду;
Формировать технологическую культуру.

## Slide 3: Пороками древесины называют различные отклонения от нормы, существенно изменяющие и понижающие качество древесины, ограничивающие ее использование.

## Slide 4
Пороки делят на девять групп:
сучки,
трещины,
Червоточины (повреждения насекомыми),
пороки формы ствола,
пороки строения древесины,
химические окраски,
грибные поражения,
инородные включения и дефекты,
деформации.

## Slide 5: СУЧКИ

## Slide 6: СУЧКИ
Основные разновидности сучков: 1 - круглый, 2 - овальный, 3 - продолговатый, 4 - пластевой, 5 - кромочный, 6 - ребровый, 7 - сшивные, 8 - групповые, 9 - разветвлённые.

## Slide 7: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ С СУЧКАМИ В ПОДЕЛКАХ

## Slide 8: ПОДСТАВКА ПОД ГОРЯЧЕЕ

## Slide 9
ДЕКОРАТИВНЫЙ ВАЗОН ДЛЯ ЦВЕТОВ

## Slide 10: ТРЕЩИНЫ
Они характерны как для растущего дерева, так и для мертвой древесины

## Slide 11: ПОВРЕЖДЕНИЕ НАСЕКОМЫМИ (ЧЕРВОТОЧИНА)

## Slide 12: ПОРОКИ ФОРМЫ СТВОЛА
Это отклонения ее от нормальной формы – этот вид порока можно отнести к значительно распространенным порокам древесины

## Slide 13
Древесина отличается ярко выраженной свилеватостью и перламутровым отливом. Параметры:
Порода дерева: Вишня Сиам паркет
Твердость: высокая
Цвет: Светло-коричневый
ПАРКЕТ

## Slide 14: Пороки строения древесины
Наклон волокон (косослой) — волокна располагаются не параллельно оси ствола, а винтообразно, по спирали.
Косослой оказывает отрицательное влияние на качество древесины

## Slide 15: КАП
КАП - это доброкачественное образование на дереве представляющий собой пучок тонких веточек растущих из каплевидного (чаще всего) нароста. При поперечном разрезе имеет текстуру с ярко выраженными сердцевинами сучков. Обрабатывается сложно из-за сильно свилеватой текстуры и огромного количества сучков. Крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется.

## Slide 16
ПОДЕЛКИ ИЗ
КАПА

## Slide 17: СУВЕЛЬ
Сувель представляет собой каплевидный или шарообразный нарост на дереве , растет обычно быстрее самого дерева раза в 2-3. При распиле имеет текстуру близкую по рисунку к мрамору и перламутру (это основной признак отличия от КАПА)

## Slide 18: ПОДЕЛКИ ИЗ СУВЕЛИ БЕРЕЗЫ

## Slide 20
РАК И ГНИЛЬ
рак

## Slide 21: Гниль- образуется под действием древоразрушающих грибов, с течением времени древесина превращается в труху